ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - δίνεται για την κατηγορία ΣΤ΄ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ-BOOM) :

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΑΣ (1) ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ) |
| 1. | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ (BOOM) |  |  |  |
|  | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.1 | Να είναι εργονομικής σχεδίασης και στιβαρής κατασκευής τριών τμημάτων, κατασκευασμένη από μεταλλικό σκελετό βαμμένο με εποξική βαφή φούρνου. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Να έχει επιφάνεια από δέρμα αδιάβροχο, πυράντοχο και μεγάλης αντοχής στην φθορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Τα επιμέρους τμήματα της να κλειδώνουν με μηχανισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Να έχει ανοξείδωτο λεκανάκι συλλογής υγρών. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Να έχει ζεύγος γυναικολογικών στηριγμάτων ποδιών. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Να συνοδεύεται από βάση στήριξης ρολού χαρτιού. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Οι διαστάσεις της να είναι περίπου Μ x Π x Υ: 180 x 60 x 85 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Να διαθέτει CE mark | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | H κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη και προαιρετικά κατά ISO 9001. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 | Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη | ΝΑΙ |  |  |